| (T104-A) TOYOTA CAMRY (седан) 2002-2006 г.в. | Артикул | D(кН) | S(кг) | Т(кг) | С(кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T104-A | 7,7 | 75 | 1935 | 1300 |
| D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом) S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ T — технически допустимая масса тягача | C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы |

Тягово-сцепное устройство (T104-A) для  TOYOTA  CAMRY (седан) 2002-2006 г.в.  предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1300 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ 28248-89 «Легковые автомобили. Тягово-сцепное устройство шарового типа. Основные размеры»  и ОСТ 37.001.096-93 « Устройства тягово-сцепные шарового типа для буксировки караванов и легких прицепов. Общие технические требования».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип соединения: шаровой | Диаметр сцепного шара: 50 мм | Масса ТСУ, не менее: 19 кг |
| --- | --- | --- |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в  сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

• Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

•  Работу по монтажу  должны производить два человека, соблюдая  меры предосторожности.

• Перед установкой ТСУ необходимо снять задний бампер и пенопластовый уплотнитель.

• Снять усилитель заднего бампера (в дальнейшем он не понадобится). Снять буксировочные проушины и открутить болт крепления теплового отражателя.

• Закрепить балку ТСУ (11) в места крепления усилителя заднего бампера штатным крепежом (4) , используя шайбы-вкладыши (14). Установить кронштейны ТСУ (12,13) , используя штатные отверстия крепления буксировочных проушин и дополнительные отверстия (могут быть заклеены) болтами М10х1,25х40 (1). Используя болты М12х40 (2) , закрепить балку ТСУ (11) к кронштейнам (12,13).

• Установить пенопластовый уплотнитель на ТСУ. Установить бампер на автомобиль .

•  Установить на ТСУ съемный шар и штепсельный разъем (ШР).

•  Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.

•  Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

|  | Контакт 1(L/1) 2(54/2G) 3(31/3) 4(R/4) 5(58R/5) 6(54/6) 7(58L/7) Цвет провода на ТСУ Желтый Белый Черный Зеленый Оранжевый Красный Синий Назначение Левый поворот Задний противотуманный Масса Правый поворот Освещение номера Стоп-сигнал Габарит |
| --- | --- |

# Text boxes

Пакет электропроводки 	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

!

ТСУ  (T104-A)

для TOYOTA  CAMRY (седан) 2002-2006 г.в. 	1 шт.

Пакет комплектующих	1 шт.